## Slide 1
포트폴리오
전동화 시스템 버추얼 개발
PMSM 고장진단을 위한 Co-simulation 및 실험 검증
황인혁
건국대학교 기계설계학과 석사 | RBDO 연구실 (신뢰성기반최적설계)
"모터 인버터 시스템 연구 경험, 최적을 모델을 찾는 끈기"

## Slide 2
이력서
1
이 름 : 황인혁
학 력 : 건국대학교 기계공학과 학사 ('21. 2월 졸업)
건국대학교 기계설계학과 석사 ('23. 2월 졸업)
LAB실명 : 건국대학교 신뢰성기반최적설계 연구실
세부전공 : 매입형 영구자석 동기전동기의 모델링 및 고장 진단에 관한 연구
사진
프로젝트 경력
• 2년 6개월 연구 경력 (학부: 6개월 / 석사: 2년)
• 주요 프로젝트
- 전동화차량 핵심부품의 고장예지 기술개발 2단계
(2020-11 ~ 2022-07, 현대자동차 '상용 해석 리서치랩')
- 전동화 차량 구동 전기모터의 상태 진단을 위한 PHM SoC 개발
(2021-04 ~ 2022-10, 산업통상자원부)
- 스마트 차량 정비를 위한 핵심 부품의 잔류수명 예측기술 및
비접촉 센서 모듈 개발 (2021-07 ~ 2022-10, 만도)
• 대외활동 경험
- 교내봉사 동아리 MRA (2015-09 ~ 2016-09)
- 미식축구 동아리 Raging Bulls (2015-07 ~ 2019-08)
- 수상레저 동아리 SUPREME (2020-05 ~ 2021-10)
주요 발표 논문 및 연구실적
• 주저자 논문
- Co-simulation for fault diagnosis of 120kW Interior Permanent
Magnet Synchronous Machine and Experimental Validation
• 주요 학회 발표 실적
- 전기자동차용 매입형 영구자석 동기전동기의 정밀한 시뮬레이션을 위한
모델링 분석 (한국 PHM 학회 정기학술대회 2022)
- 전동화 차량 구동시스템의 효율적인 예방정비 기술 개발
(한국신뢰성학회 2022년 춘계학술대회, 최우수발표 논문상)
- 시스템 수준 측정값을 이용한 모터 구동 시스템 내 IGBT 개방 고장
진단 기법 (한국 PHM 학회 2021, 우수포스터상)

## Slide 3
이수 전공 Positioning Map
2
학사과정
- 전공이수학점: 79학점 이수 (3.24/4.5)
- 3학년 3.11 → 4학년 3.58
석사과정
- 전공이수학점: 27학점 이수 (3.77/4.5)
- 스위칭제어전원, 신뢰성기반최적설계
※ 아래 Positioning Map은 원본 PPT의 과목-관심도-성적 매트릭스를 참조하여 노트북에서 이미지로 삽입하세요.
관심도가 높았던 과목 (설계과목)
- 창의설계 : 코딩을 사용하여 목적에 맞는 로봇 구현 (A+)
- 종합설계 : 전동화 시스템 모델링 및 인버터 개방회로 시뮬레이션 (A+)
- 신뢰성기반최적설계 : 시험과 신뢰성 이론에 이해도 (A)
C/C+ 수강 과목
- 학부 전공 : 동아리와 아르바이트로 인한 시간관리 미흡
- 석사 전공 : 타과 전공 지식 및 툴(ROS, HETLAS) 사용능력 부족
- 석사생활 동안 학습과 연구를 통한 개선
학사 타전공
학사 전공
석사 전공
직무관련전공
직무 핵심 과목 (높은 관심 + A/A+ 성적)
제어공학 · 스위칭제어전원 · 계측공학 · 신뢰성기반최적설계 · 신뢰성공학 · 종합설계 · 창의설계 · 마이크로컨트롤러설계및응용

## Slide 4
주요 연구 수행 이력
PMSM의 고장진단
3
고장 신호 분석
→
모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
→
실험적 검증 (다이나모 테스트)
→
고장 신호 검증 (결과)
→
시뮬레이션 모델 개선
PMSM의 감자 및 편심 결함 고장진단에 관한 연구
연구배경
• 모터의 감자 (demagnetization) 및 편심 (eccentricity) 결함 발생 → 진동 및 소음 / 모터 효율 저감
• 초기 진단 실패 시 unbalanced magnetic pull (UMP) 지속 → 베어링 고장 / 편심
• 상태 모니터링을 통한 상태 기반 유지보수 필요 → 모터의 고장진단 기술
연구내용
1) 모터 영상과 제어기 영향을 고려한 고장신호 선정
감자 고장 발생시 전류 증가, 편심 고장 발생시 전류 fractional 고조파 증가
2) 고장 모드를 반영한 모터의 전자기 해석 수행 (Ansys Maxwell)
감자 고장 쇄교자속 감소, 편심 고장 쇄교자속 왜곡
3) 시뮬레이션을 통한 검증 : 정확성과 해석시간을 고려한 모터 및 인버터 모델링
4) 실험적 검증을 위한 정상 및 고장 모터 제작, 200kW급 다이나모 테스트
5) 시뮬레이션 모델 개선
감자 및 편심 결함을 위한 이론적 고장진단 신호 파악 및 시뮬레이션과 실험을 통한 검증

## Slide 5
주요 연구 수행 이력
PMSM 고장진단 — 1) 모터의 고장신호 분석
4
고장 신호 분석
→
모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
→
실험적 검증 (다이나모 테스트)
→
고장 신호 검증 (결과)
→
시뮬레이션 모델 개선
1) 모터의 고장신호 분석
• 모터 고장 발생시 전류 신호의 변화를 이용한 모터 고장진단 가능
• 고장 발생시 전류의 변화 형태를 사전에 알고 진단하는 것이 중요
• 고장신호는 모터 고장의 종류와 형상에 영향을 받음
1. 고장 분석
• 정상 및 고장 모터에 대한 전자기 해석 진행
• 모터 파라미터 (쇄교자속 및 토크) 추출
※ 이미지: 정상 모터 / 감자 모터 FEA 결과
(원본 PPT에서 이미지 복사-붙여넣기)
2. 고장신호 특성화
• 정상 및 고장 모터에 대한 전자기 해석 진행
• 모터의 쇄교자속 추출 및 신호 분석
감자 고장 : 자속 감소
복합 편심 : 주기성 (동적 및 정적 편심 자속 증가)
감자(전류 증가) 및 편심(fractional harmonics) 결함 신호 이론적 도출

## Slide 6
주요 연구 수행 이력
PMSM 고장진단 — 2) 모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
5
고장 신호 분석
→
모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
→
실험적 검증 (다이나모 테스트)
→
고장 신호 검증 (결과)
→
시뮬레이션 모델 개선
2) 모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
1. 모터 모델 선정
• 모터 결함 반영 → 모델 정확도 중요
• 다양한 동작환경 → 계산시간 중요
• 정확성/계산시간을 모두 고려한 모델 선정
→ 포화특성, 공간고조파, 손실을 반영한
Flux State Variable Model 사용
2. 모터 모델링
• Transient FEM 해석 (Ansys Maxwell)
• 정상 및 고장 모터에 대한 쇄교자속 / 토크 추출
• 모터 파라미터 → Look-up table (LUT)
MATLAB Simulink 모터 모델 구현시 활용
→ 쇄교자속 / 모터 토크 → 3D LUT (id, iq map)
3. 인버터 스위치 모델 선정
• 다양한 동작환경 → 계산시간 중요
• 해석시간과 모터의 고장신호의 관찰 가능성 고려
→ Turn-on & off / Dead time 반영 모델 선정
4. 모터 및 제어시스템 해석
• MATLAB Simulink 이용 모터 모델 구현
• PMSM 속도 제어 시스템 구현
- SVPWM, FOC, PI current/speed control
- MTPA, Field-weakening (FW), MTPV
모델의 정확도 / 계산시간을 고려한 정상 및 고장 모터 제어 시스템 모델링

## Slide 7
주요 연구 수행 이력
PMSM 고장진단 — 3) 실험적 검증
6
고장 신호 분석
→
모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
→
실험적 검증 (다이나모 테스트)
→
고장 신호 검증 (결과)
→
시뮬레이션 모델 개선
3) 실험적 검증
1. 모터 제작
• 정상 및 고장 모터 제작
• 인위적 고장 삽입
- 전체 감자 모터 (하우징 + 로터 축)
- 정적 & 동적 편심 고장 모터
※ 이미지: 고장 모터 사진 (원본 PPT 참조)
2. 다이나모 테스트
• 200kW 다이나모 테스트 벤드 이용
• 기본구성 : 파워스토리지, 모터, 인버터, 다이나모미터
• 추가구성 : 가속도계, 전류센서, 전압센서, DAQ(LabVIEW)
• MTPA-FW-MTPV 영역을 고려한 8가지 실험조건 설계
(2000/5500/8500rpm × 50/100/250/400Nm)
※ 이미지: 실험 구성도 + 셋업 사진 (원본 PPT)

## Slide 8
주요 연구 수행 이력
PMSM 고장진단 — 4) 고장신호 검증
7
고장 신호 분석
→
모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
→
실험적 검증 (다이나모 테스트)
→
고장 신호 검증 (결과)
→
시뮬레이션 모델 개선
4) 고장신호 검증
1. 고장 경향성 비교 분석
시뮬레이션 결과와 실험 결과의 경향성 비교
• Demagnetization: 시뮬-실험 전류 파형 경향 일치
• Mixed Eccentricity: 고조파 스펙트럼 경향 일치
※ 이미지: Phase A current 비교 그래프
+ Current spectrum 비교 그래프 (원본 PPT)
2. 전류 크기 비교 분석
시뮬레이션과 실험 결과 비교
• CSVM: THD= 2.2%
• FSVM: THD= 4.3%
• Experiment: THD= 6.1%
→ 시뮬레이션과 실험의 전류 경향성 일치 확인
※ 이미지: FFT comparison + Phase A current
비교 그래프 (원본 PPT)

## Slide 9
주요 연구 수행 이력
PMSM 고장진단 — 5) 시뮬레이션 모델 개선
8
고장 신호 분석
→
모터 및 인버터 제어 시뮬레이션
→
실험적 검증 (다이나모 테스트)
→
고장 신호 검증 (결과)
→
시뮬레이션 모델 개선
5) 시뮬레이션 모델 개선
1. 모델링 개선점 발견
• 시뮬레이션과 실험 지령 전류각과 크기가 다름
• 전류 제어기의 알고리즘 개선 필요
기존의 전류 제어기 전류 지령 맵:
시뮬레이션과 실험의 id-iq 전류 지령이 불일치
※ 이미지: 기존 전류 제어기 전류 지령 맵
(원본 PPT에서 복사)
2. 전류 제어기 재설계
• 실제 전류 제어기는 수학적 모델과 모터 특성을 반영한
해석 결과를 활용하여 calibration을 하여 설계함
• ANSYS Maxwell 모터 해석결과를 활용하여
MATLAB CAGE에서 최적화 진행
→ 정확한 모델링을 위한 전류 제어기 재설계 및 적용
※ 이미지: 개선된 전류 제어기 전류 지령 맵
+ id/iq current map (원본 PPT)
정확한 모델링을 위한 전류 제어기 재설계 및 적용

## Slide 10
9
황인혁
Thank you.
건국대학교 기계설계학과 석사 | RBDO 연구실
GitHub github.com/hwanginhyeok
Email inhyeok.hwang@gintlab.com